Как выбрать прибор учета газа

- Если нужно приобрести прибор учета газа, необходимо руководствоваться одним простым, но важным правилом: он должен быть не дешевым, а качественным. Экономить на таком оборудовании не следует, так как от его работоспособности, срока службы зависит не только правильность измерения, но и порой жизни людей, проживающих в доме.

- Выбор прибора учета газа, прежде всего, зависит от количества газоиспользующих приборов, которые у вас установлены. Количество газа, которое прибор учета газа способен измерить, определяется по его номиналу. Маркировка G-1,6 обозначает, что пропускная способность  прибора учета газа составляет от 1,6 до 2,5 куб. м газа, соответственно, маркировка G-2,5 – от 2,5 до 4 куб. м, G-4 – от 4 до 6 куб. м, G-6 – от 6 до 10 куб. м, и так далее.

- Если у вас имеется лишь газовая плита, то вполне будет достаточно прибора учета газа G-1,6. Газовая плита расходует примерно 1 куб. м в час. Если у вас есть еще и газовая колонка, то лучше воспользоваться счетчиком с маркировкой G-2,5. Если есть и другие газоиспользующие приборы (например, газовый котел), то в паспорте любого газоиспользующего оборудования обязательно указывается расход газа за час. Таким образом, можно подсчитать, какой у вас планируется общий расход газа, и далее подобрать прибор учета газа необходимой маркировки.

- По направлению пропуска приборы учета газа бывают левосторонние (газ идет слева) и правосторонние (газ идет справа). Приобретайте счетчики, учитывая взаимное расположение трубы и плиты в вашей кухне.

- Ознакомиться с характеристиками прибора учета газа можно, прочитав его технический паспорт. Если имеются сомнения при выборе, необходимо проконсультироваться в Отделе по работе с потребителями  или у продавца в выставочном зале АО «Газпром газораспределение Саранск».

- Необходимо также учитывать, что та или иная модель имеет свои особенности монтажа.

- Также нужно помнить, что выполнять газоопасные работы при установке приборов учета газа могут только специализированные сотрудники АО «Газпром газораспределение Саранск»

Модельный ряд  приборов учета газа

## СЧЕТЧИКИ ГАЗА G1,6; G,5; G4

Основные технические характеристики

| Параметр | G 1.6 | G 2.5 | G 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный измеряемый расход, м3/ч | 2,5 | 4 | 6 |
| Минимальный измеряемый расход, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Диапазон окружающей среды, °С | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110 | 110 | 110 |
| Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 24 | 24 | 24 |

## СЧЕТЧИК ГАЗА ВК G1,6; ВК G2,5; ВК G4

| Параметр | ВК G 1.6 | ВК G 2.5 | ВК G 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный измеряемый расход, м3/ч | 2,5 | 4 | 6 |
| Минимальный измеряемый расход, м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110 | 110 | 110 |
| Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 36 | 36 | 36 |

## СЧЕТЧИК ГАЗА СГМН-1/G6

| Параметр | G 6 (200мм) | G 6 ( 250мм) |
| --- | --- | --- |
| Максимальный измеряемый расход, м3/ч | 10 | 10 |
| Минимальный измеряемый расход, м3/ч | 0,04 | 0,04 |
| Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -40 до +60 | от -40 до +60 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 200 | 250 |
| Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 | 8 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 24 | 24 |

## СЧЕТЧИК ГАЗА GSN G 4

| Параметр | G 4 |
| --- | --- |
| Максимальный измеряемый расход, м3/ч | 6 |
| Минимальный измеряемый расход, м3/ч | 0,04 |
| Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -30 до +55 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 110 |
| Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм | 1 1/4 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 24 |

## СЧЕТЧИК ГАЗА СГБ G 2,5; G 4; g 4-1

| Параметр | G 2,5 | G 4 | G 4-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный измеряемый расход, м3/ч | 4 | 6 | 6 |
| Минимальный измеряемый расход, м3/ч | 0,025 | 0,04 | 0,04 |
| Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -40 до +60 | от -40 до +60 | от -40 до +60 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | 206 | 206 | 206 |
| Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм | 1 ¼, 1 | 1 ¼, 1 | 1 ¼, 1 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 36 | 36 | 36 |

Газовые счетчики GSN G 1,6

| Параметр | G 1,6 |
| --- | --- |
| Максимальный измеряемый расход, м3/ч | 1,6 |
| Минимальный измеряемый расход, м3/ч | 0,04 |
| Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -10 до +50 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | нет |
| Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм | 1 1/2 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |

# Счетчики газа Гранд

| Параметр | G 1,6 | G 2,4 | G 3,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный измеряемый расход, м3/ч | 1,6 | 2,4 | 3,2 |
| Минимальный измеряемый расход, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -10 + 50 | от -10 + 50 | от -10 + 50 |
| Межцентровое расстояние между штуцерами, мм | нет | нет | нет |
| Диаметр входного и выходного штуцеров, дюйм | ½ | ½ | ¾ |
| Межповерочный интервал, лет | 12 | 12 | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 144 | 144 | 144 |